## Slide 1: 刀具夾持狀態 即時監測系統開發設計
隊伍名稱：監控熱潮，持久夾緊不鬆放
隊員姓名：呂易修、陳彥哲、趙宣皓、郭彥廷
指導教授：陳紹賢

## Slide 2
開發目的與動機

## Slide 3
以上方法皆屬於線下量測
檢測夾持力
扭力板手 鎖固刀把，設定夾持力
動態切削時
完全無法得知
刀具夾持狀況的變化
開發目的與動機

## Slide 4
特點及創新性
刀具夾持力與切削溫度量測刀把
01
02
03
04
刀具夾緊扭矩力直接測量
動態夾緊扭矩即時量測與監測
數據可視化，簡易人機介面
無線傳輸，多特徵輔助應用

## Slide 5
系統運行架構
即時刀具狀態監測
數據收集與評估
機台層
感測器層
控制器層 (三菱)
無線夾持量測刀把
三菱控制器介面
夾持監測
刀具脫落預警
切削振動
切削溫度
(磨耗評估輔助)

## Slide 6
軟體開發目的
三菱控制器
夾緊扭矩量測
刀具位移預警
夾持狀態檢知
輔助感測儀器
三菱智能APP !
切削振動、切削溫度
刀具磨耗評估輔助
不停機方式檢知刀具狀態
降低產品不良率
預測性維護

## Slide 7
軟體功能介紹
刀具狀態顯示
預警刀具位移
常駐介面
機台參數顯示
夾持扭矩、切削溫度
可視化圖表
連線設備
數據儲存介面
磨耗區間
輔助判斷

## Slide 8
系統架構
力量轉換位移原理：
: 刀把夾持扭矩(Nm) : 剛性係數(N/mm)
得應變 A: 截面積
量測原理
夾持力量測刀把
副控制電路板
主控制電路板
7.4v電池
外殼
BT40滾針刀把
彈性筒夾
十字感測元件

## Slide 9
原理說明
力矩平衡
滑動摩擦原理
感測器設計
市售扭力器得知
最大扭矩60Nm
滿足安全性(小於205MPa)
應變規可量應變(大於)
找出刀把最大扭力
換算力量分析元件
最佳形狀與黏貼位置
應變規全橋黏貼
單位校正
應變規全橋黏貼於十字元件
60Nm
定義出量測範圍
20~60Nm (扭矩)

## Slide 10
原理說明
溫度刀把
量測切削溫度
塞貝克效應（Seebeck Effect）
溫度原理
附屬功能
作為判斷磨耗趨勢依據
0℃～ 1024℃的測溫範圍
轉換器溫度分辨率為0.25°C

## Slide 11
電路說明
電路配置
電路板
功能板
電源板

## Slide 12
設備校正
線性度
靈敏度
誤差率
重複性
靜態訊號穩定性
動態訊號旋轉穩定性
設備精度
穩定性誤差小於1%
線性度:2.89%F.S.
靈敏度:2.78mV/Nm
最大誤差率:2.42%
重複性:B等級
模態測試
固有頻率
主軸上:510Hz
懸吊:3356Hz
得知最高轉速
7000rpm為116Hz
符合大於應用4倍之規定

## Slide 13
切削驗證
採用超合金Inconel-625 進行切削輔助成效的驗證
1. 定參數對於不同夾持力
刀具磨耗提升62.07%
2. 切削重複性為92.41%
3. 20~60Nm夾持力不同
不影響固有頻率的改變
4. 劇烈磨耗區間振動由
35Nm→45Nm→ 55Nm
振動值提升22% 與 18%
振動 隨夾持剛性提升

## Slide 14
預測模型
數值 | 等級
MAPE < 10% | 高準確度預測能力
10% < MAPE < 20% | 良好預測能力
20% < MAPE <50% | 合理預測能力
50% < MAPE | 不準確預測能力
平均絕對誤差百分比

## Slide 15
實際切削展示

## Slide 16
產品特點
1
不停機方式提醒刀具狀態
即時刀具狀態預警提示(刀具掉落)
預防性功能，降低維護成本
系統多特徵應用
提供精確數據評估與監測
2
3
4

## Slide 17
實機展示

## Slide 18
感謝聆聽
Thanks for listening